## Slide 1: Računalna mreža

## Slide 2: Računalna mreža je skupina dva ili više međusobno povezanih računala koji dijele neke resurse (podatke, sklopovlje, programe,...). Računala se smatraju povezanima ako mogu razmjenjivati informacije.

## Slide 3
Računalna mreža u širem smislu sadrži i ostale čvorove kao što su prespojnik ili usmjerenik. Čvorovi računalne mreže u međusobnoj komunikaciji koriste komunikacijske protokole.

## Slide 4
Klasifikacija računalnih mreža
Računalne se mreže svrstavaju prema području koje pokrivaju:
Nano- mreže čipova u nanotehnici
BAN (Body Area Network) –pokriva tijelo osobe ili životinje, koristi se u medicinske svrhe
PAN (Personal Area Network) – pokriva osobni prostor pojedinca (bluetooth, IRDA)
HAN (Home Area Network) kućna mreža

## Slide 5
LAN (Local Area Network) - lokalna mreža koja je na primjer u jednoj zgradi ili prostoriji (do 1 km)
CAN (Campus Area Network) mreža kampusa
MAN (Metropolitan Area Network) - mreža koja se prostire preko područja jednog grada (do 10 km)
RAN(Regional Area Netwoek) šire geografsko područje od grada
WAN (Wide Area network) - široko područna mreža - kao npr. Internet

## Slide 6
Računalne se mreže također mogu svrstati prema sustavima koje spajaju ili prema tome što sačinjava mrežni sustav:
SAN (Storage Area Network) - mreža za spajanje računala na spremišta podataka
VLAN (Virtual LAN)-VLAN predstavlja skupinu računala koji mogu biti u jednoj ili više odvojenih mreža, a koje su konfigurirane na način da im je omogućena međusobna komunikacija kao da se nalaze u istoj fizičkoj mreži.
WLAN (Wireless LAN) - bežična lokalna mreža (Wi-Fi)

## Slide 7
Vrste mreža prema načinu ostvarivanja veze
Dijeljena veza (Shared Link)- više uređaja dijeli istu fizičku ili logičku vezu. Npr. Ethernet (više uređaja dijeli istu mrežnu infrastrukturu, kabele, wifi signal). Kada jedan uređaj šalje podatke ostali mogu čuti a samo jedan primiti.

## Slide 8
Od točke do točke (Point to point) odnosi se na izravnu komunikaciju između dva uređaja npr povezivanje dva računala ethernet kabelom ili uspostava VPN veze

## Slide 9
Vrste mreža prema načinu rada
Korisnik-poslužitelj (Client-Server)
Ravnopravni dionici ili od čvora do čvora (Peer to peer ili P2P) –svaki uređaj se naziva čvorom i može dijeliti resurse (datoteke, int vezu…) Primjer: BitTorrent za dijeljenje datoteka, skype za VoIP komunikaciju, blockchain mreže npr bitcoin za transakcije sa kriptovalutama

## Slide 10
Modeli mreža
Dva najčešće spominjana slojevita modela računalnih mreža su
OSI Reference (preporučen) model te tzv.
TCP/IP ili IP grupa protokola.
Dok je OSI model 7-slojni, TCP/IP je 4-slojni model, te je jednoznačno preklapanje nemoguće. Stoga se različiti protokoli i arhitekture računalnih mreža često referenciraju na jedan od ta dva modela, odnosno nalaze svoje mjesto na nekom od slojeva navedenih modela.

## Slide 11: Tehnologija mreže
Pristup udaljenom računalu može se ostvariti na dva načina:
Korisnik/poslužitelj(client/server) mrežnom tehnologijom
Mrežnom tehnologijom ravnopravnog pristupa (peer to peer “P2P”

## Slide 12: Korisnik /poslužitelj
To je tip mreže koji se definira kao sustav računala koja dijele zajedničke podatke tako da korisnik šalje odgovarajuće zahtjeve poslužitelju koji te zahtjeve obrađuju i informaciju vraća korisniku.
Program na računalu korisniku uglavnom je zadužen za korisničko sučelje, slanje zahtjeva i prihvat podataka.

## Slide 13
Program na poslužitelju prima, obrađuje zahtjev i podatak, informaciju vraća korisniku.
Poslovi obrade podataka podijeljeni su među računalima, tako putuje manja količina podataka i rasterećuje se mreža. Poslužitelji su jaka i brza računala koja su uglavnom stalno spojena na mrežu. Za mrežu u kojoj postoji računalo poslužitelj često se koristi naziv čvor.

## Slide 14: Peer to peer(p2p)
To je mreža ravnopravnih računala, na istoj razini mrežne komunikacije, s jednako vrijednim podacima. Sva računala koja izmjenjuju podatke imaju iste ili slične programe koje rade jednak posao. Ovakav se način uglavnom upotrebljava za izmjenu multimedijalnih datoteka(filmovi, glazba i slično). Računala istovremeno primaju zatražene podatke i šalju podatke na druga računala koja su zainteresirana.